建（构）筑物消防员 国家职业标准

说 明

根据《中华人民共和国劳动法》的有关规定，为了进一步完善国家职业标准体系，为职业教育、职业培训和职业技能鉴定提供科学、规范的依据，劳动和社会保障部组织有关专家，制定了《建（构）筑物消防员国家职业标准》（以下简称本《标准》）。

1．本《标准》以《中华人民共和国职业分类大典》为依据，以客观反映现阶段本职业的水平和对从业人员的要求为目标，在充分考虑经济发展、科技进步和消防安全要求对本职业影响的基础上，对本职业的活动范围、工作内容、技能要求和知识水平都作了明确规定。

2．本《标准》的制定遵循了有关技术规程的要求，既保证了《标准》体例的规范化，又体现了以职业活动为导向、以职业技能为核心的特点，同时也使其具有根据科技发展进行调整的灵活性和实用性，符合培训、鉴定和就业工作的需要。

3.本《标准》依据有关规定将本职业分为五个等级，包括职业概况、基本要求、工作要求和比重表四个方面的内容。

4.本《标准》是在各有关专家和实际工作者的共同努力下完成的。参加编写的主要人员有：张建国、廖平、刘卫华、景绒、李岩、周明、赵力增、杨占洲、王海港、岳洪、计荣才、盛培明；参加审定的主要人员有：郑玉海、苏向明、尹铁林、于少鹏、陈蕾、刘激扬、张学魁、高晓斌。本《标准》在制定过程中，得到了公安部消防局、中国消防协会等有关单位的大力支持，在此一并致谢。

5.本《标准》业经劳动和社会保障部批准，自2008年1月2日起施行。

建（构）筑物消防员 国家职业标准

1.职业概况

1.1职业名称:建（构）筑物消防员

1.2职业定义

从事建筑物、构筑物消防安全管理、消防安全检查和建筑消防设施操作与维护等工作的人员。从事主要工作包括：

（1）消防安全检查；（2）消防控制室监控；（3）建筑消防设施操作与维护；（4）消防安全管理等。

1.3职业等级

本职业共设五个等级，分别为：

初级建(构)筑物消防员（国家职业资格五级）、

中级建(构)筑物消防员（国家职业资格四级）、

高级建(构)筑物消防员（国家职业资格三级）、

建(构)筑物消防技师（国家职业资格二级）、

建(构)筑物消防高级技师（国家职业资格一级）。

1.4职业环境

室内、外，常温。

1.5职业能力特征

具有一定的表达、学习、分析判断能力；视觉、嗅觉、听觉正常，动作协调、反应迅捷。

1.6基本文化程度

初中毕业。

1.7培训要求

1.7.1培训期限

全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。

晋级培训期限：

初级不少于240标准学时；

中级不少于200标准学时；

高级不少于160标准学时；

技师不少于120标准学时；

高级技师不少于100标准学时。

1.7.2培训教师

培训初、中级建(构)筑物消防员的教师应具有本职业高级及以上职业资格证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格；

培训高级建(构)筑物消防员的教师应具有本职业技师及以上职业资格证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格；

培训建(构)筑物消防技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书或相关专业高级专业技术职务任职资格；

培训建(构)筑物消防高级技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书2年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。

1.7.3培训场地设备

理论培训场地为标准教室，配备必要的挂图、教具、多媒体演示及播放设备等；技能培训场所应配备典型火灾自动报警系统、固定灭火系统等建筑消防设施，具有必要的室外训练场地和器材设施。

1.8鉴定要求

1.8.1适用对象

从事或准备从事本职业的人员。

1.8.2申报条件

——初级建(构)筑物消防员（具备以下条件之一者）

（1）经建(构)筑物初级消防员正规职业培训，达规定标准学时数并取得结业证书。

（2）在本职业连续见习工作1年以上。

——中级建(构)筑物消防员（具备以下条件之一者）

（1）取得本职业初级职业资格证书后，连续从事本职业工作2年以上，经建(构)筑物中级消防员正规职业培训，达规定标准学时数并取得结业证书。

（2）取得本职业初级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（3）连续从事本职业工作6年以上。

（4）取得经劳动和社会保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业（专业）毕业证书。

——高级建(构)筑物消防员（具备以下条件之一者）

（1）取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经建(构)筑物高级消防员正规职业培训，达规定标准学时数并取得结业证书。

（2）取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作6年以上。

（3）取得高级技工学校或经劳动和社会保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业（专业）毕业证书。

（4）取得本职业中级职业资格证书的大专以上本专业或相关专业毕业生，连续从事本职业工作1年以上。

——建(构)筑物消防技师（具备以下条件之一者）

（1）取得本职业高级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经建(构)筑物消防技师正规职业培训，达规定标准学时数并取得结业证书。

（2）取得本职业高级职业资格证书后，连续从事本职业工作7年以上。

（3）取得本职业高级职业资格证书的高级技工学校本职业（专业）毕业生和大专以上本专业或相关专业的毕业生，连续从事本职业工作1年以上。

——建(构)筑物消防高级技师（具备以下条件之一者）

（1）取得本职业技师职业资格证书后，连续从事本职业工作2年以上，经建(构)筑物高级消防技师正规职业培训，达规定标准学时数并取得结业证书。

（2）取得本职业技师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

1.8.3鉴定方式

分为理论知识考试和技能操作考核。

理论知识考试采用闭卷笔试方式，技能操作考核采用建筑消防设施实际操作、功能测试等方式。

理论知识考试和技能操作考核均实行百分制，成绩皆达到60分及以上者为合格。

建(构)筑物消防技师、建(构)筑物消防高级技师还须进行综合评审。

1.8.4考评人员与考生配比

理论知识考试考评人员与考生配比为1：20，每个标准教室不少于2名考评人员；

技能操作考核考评员与考生配比为1：5，且不少于3名考评员；综合评审委员不少于5人。

1.8.5鉴定时间

理论知识考试时间不少于90min；

技能操作考核时间：

初级、中级不少于30min，

高级不少于40 min，技师、

高级技师不少于60 min；

综合评审时间不少于30 min。

1.8.6鉴定场所设备

理论知识考试在标准教室进行；技能操作考核在能够满足技能操作鉴定条件的场所进行。

2.基本要求

2.1职业道德

2.1.1职业道德基本知识

2.1.2职业守则

（1）遵纪守法，文明礼貌；

（2）爱岗敬业，忠于职守；

（3）钻研业务，精益求精；

（4）英勇顽强，团结协作。

2.2基础知识

2.2.1消防工作概述

（1）消防工作的性质和任务；

（2）消防工作的方针和原则；

2.2.2燃烧与火灾基本知识

（1）燃烧的本质和条件；

（2）燃烧过程；

（3）燃烧类型；

（4）燃烧产物及其毒性；

（5）火灾的定义和分类；

（6）火灾的发生及发展过程；

（7）防火与灭火的基本原理。

2.2.3危险化学品常识

（1）危险化学品的定义和分类；

（2）易燃易爆危险化学品的火灾特性。

2.2.4消防水力学基本知识；

（1）水的性质和灭火作用；

（2）消防供水常识。

2.2.5电气消防基本知识

（1）电工学基础；

（2）电气线路、设备防火；

（3）雷电、静电防火。

2.2.6建筑消防基本知识

（1）建（构）筑物的定义及其分类；

（2）建筑材料的燃烧性能；

（3）建筑构件的耐火极限；

（4）建筑物的耐火等级；

（5）建筑物的防火分区。

2.2.7消防安全检查知识

（1）消防安全检查的内容与方法；

（2）火灾隐患的认定与整改。

2.2.8初起火灾处置常识

（1）火灾报警；

（2）安全疏散；

（3）火灾扑救；

（4）火灾现场保护。

2.2.9计算机基础知识

（1）计算机系统的组成与功能；

（2）Windows操作系统的基本操作和应用；

（3）文字处理软件的功能和使用；

（4）电子表格软件的功能和使用；

（5）因特网的基本概念和应用。

2.2.10相关法律、法规知识

（1）《中华人民共和国劳动法》的相关知识；

（2）《中华人民共和国消防法》的相关知识；

（3）消防法规、技术标准的相关知识；

（4）其他法律法规的相关知识。

3.工作要求

本标准对建（构）筑物消防员初级、中级、高级、消防技师和消防高级技师的技能要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。

3.1初级建（构）筑物消防员

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、消防安全检查 | （一） 每日防火 巡查 | 1.能识别巡查区域内的各种火源，并能判定违章用火行为 2.能识别安全出口、疏散通道、疏散指示标志和应急照明等安全疏散设施 3.能判断安全出口、疏散通道、消防车通道是否畅通 4.能判断疏散指示标志和应急照明是否完好 5.能识别防火门、防火卷帘等消防分隔设施 6.能判断各类防火分隔设施是否处于正常工作状态 7.能填写《防火巡查记录》 | 1.火源管理的基本内容和检查要求 2.安全疏散设施的作用、种类及设置要求 3.疏散通道、消防车通道的作用及设置要求 4.应急照明设施的作用、种类及设置要求 5.防火分隔设施的概念及种类 6.防火门的分类、构造、作用及设置部位 7.防火卷帘的分类、构造及检查要求 8.《防火巡查记录》的填写要求 |
|  | （二） 定期防火检查 | 1.能对疏散指示标志、应急照明进行自检测试 2.能对各类防火分隔设施进行功能测试 3.能填写《防火检查记录》 | 1.疏散指示标志、应急照明的自检测试要求 2.各类防火分隔设施的工作原理及功能测试内容 3.《防火检查记录》的填写要求 |
| 二、消防控制室监控 | （一） 设备状态记录与检查 | 1.能识别火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置 2.能使用火灾报警控制器完成自检、消音、复位的操作 3.能检查火灾报警控制器主备电源工作状态 4.能填写《消防控制室值班记录》和交接班记录 | 1.消防控制室的作用及设置要求 2.消防控制设备的组成 3.火灾报警控制器的操作与检查方法 4.《消防控制室值班记录》和交接班记录的填写要求 |

|  | （三） 处置火灾与故障报警 | 1.能区分火灾报警信号、故障报警信号 2.能通过报警控制器信号显示、查看报警信息，查明火警报警部位 3.能在现场确认火警 4.能处理误报火警并恢复控制系统正常工作状态 5.能在火灾确认后，拨打119火警电话报警 | 1.火灾自动报警系统基础知识 2.火灾报警控制器的分类、功能、组成及工作原理，报警信息的处理方法 3.现场判断火警的依据 4.误报警的处置程序 5.火灾报警的基本方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、建筑消防设施操作与维护 | （一） 使用与维护灭火器材 | 1.能使用简易灭火工具、灭火器灭初起火灾 2.能核查灭火器是否有效 3.能对灭火器进行清洁维护 | 1.简易灭火工具、灭火器的使用方法 2.灭火器有效性的检查要求 3.灭火器的清洁维护要求 |
|  | （二） 使用与维护火灾自动报警系统 | 1.能使用手动火灾报警按钮报警 2.能够对手动报警按钮、火灾警报装置的外观进行清洁维护 | 1.手动火灾报警按钮的分类、工作原理及操作要求 2.手动报警按钮、火灾警报装置的清洁维护方法 |
|  | （三） 使用与维护固定灭火系统 | 1.能使用室内（外）消火栓扑救初起火灾 2.能对室内（外）消火栓、消火栓启泵按钮进行清洁维护 3.能对自动喷水灭火系统喷头进行清洁维护 | 1.室外消火栓的类型及构造，适用范围、设置及操作要求 2.室内消火栓设备的组成及操作要求 3.室内（外）消火栓设备的清洁维护方法 4.自动洒水喷头的类型及清洁维护方法 |
|  | （四） 使用与维护应急广播和消防专用电话 | 1.能使用消防专用电话报警 2.能对应急广播系统的扬声器外观进行清洁维护 3.能对消防专用电话的分机电话、插孔电话进行清洁维护 | 1.消防专用电话的作用、使用及清洁维护方法 2.应急广播系统的组成及清洁维护方法 |
|  | （五） 维护应急照明和疏散指示标志 | 1.能对应急照明的灯具进行清洁维护 2.能对疏散指示标志外观进行清洁维护 | 1.应急照明设施的清洁维护方法 2.疏散指示标志的清洁维护方法 |

3.2中级建（构）筑物消防员

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、消防安全检查 | （一） 每日防火巡查 | 1.能识别巡查区域内的各种用电设备，并能判定违章用电行为 2.能对消防安全重点部位的人员在岗情况进行核查与评价 3.能对消防设施的在位及完整情况进行核查与评价 4.能对消防安全标志的在位及完整情况进行核查与评价 | 1.安全用电常识和电气设备防火要求 2.建（构）筑物消防安全重点部位的人员管理要求 3.建筑消防设施组成及设置要求 4.消防安全标志的分类、用途及设置要求 |
|  | （二） 定期防火检查 | 1.能对消防水源的水量、水质进行核查与评价 2.能用压力表检测室内消火栓栓口的静态水压和动态水压 3.能对疏散指示标志、应急照明进行照度测试 | 1.消防水源类型及设置要求 2.室内消火栓设备的设置要求 3.水压测试的仪器及使用方法 4.照度计的使用方法 |
| 二、消防控制室监控 | （一） 设备状态记录与检查 | 1.能对火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置的运行进行检查，并判定运行故障 2.能更换火灾报警控制器等主机设备的打印纸 3.能查询火火监控历史记录 4.能汇总值班、操作、维护保养记录 | 1.消防控制设备的控制和显示功能 2.火灾报警控制器、联动控制设备及消防控制室图形显示装置的常见故障 3.火灾报警控制器等主机设备打印纸更换方法 4.消防控制室信息管理的要求 |
|  | （二） 处置火灾与故障报警 | 1.能使用消防联动控制器完成控制电动防火门启闭、控制防火卷帘启闭、控制电梯返回至首层、启动/停止空调系统、切断/恢复非消防电源、启动/停止火灾应急广播的操作 2.能使用消防控制器完成对正压送风系统、机械排烟系统和消防水泵的启停操作 3.能对消防设备进行复位操作 | 1.火灾自动报警控制器及消防联动控制设备的操作与检查方法 2.各类建筑消防设施的联动控制及操作要求 |
| 三、建筑消防设施操作与维护 | （一） 使用与维护灭火器材 | 1.能根据不同的火灾种类选用相应类型的灭火器灭火 2.能检查各类灭火器的组件是否齐全，确定维护项目 | 1.火灾种类与灭火器的类型选择要求 2.各类灭火器的构造、主要性能指标及维护保养方法 |
|  | （二） 使用与维护火灾自动报警系统 | 1.能对火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置进行清洁维护 2.能更换手动报警按钮、消火栓启泵按钮的玻璃 3.能使用专用工具恢复可恢复型手动报警按妞、消火栓启泵按钮 | 1.消防控制室设备的清洁维护方法 2.手动报警按钮的主要技术指标 3.消火栓启泵按钮的作用、构造、工作原理及主要技术指标 |
|  | （三） 使用与维护固定灭火系统 | 1.能操作消防炮灭火 2.能对消防炮进行维护保养 3.能对水泵接合器进行维护保养 4.能对消防水泵控制柜的控制按钮、状态指示灯及仪表进行维护保养 5.能对湿式报警阀组进行维护保养 6.能对末端试水装置的压力、流量、反馈信号功能进行测试 7.能对泡沫灭火系统组件进行维护保养 8.能对气体灭火系纷组件进行维护保养 9.能对消防给水设施组件进行维护保养 | 1.消防炮的构造、工作原理及操作和维护保养的方法 2.水泵接合器的类型、适用范围、设置要求和维护保养的方法 3.消防水泵控制柜的作用、构成、和维护保养的方法 4.湿式报警阀组的构成、设置要求和维护保养的方法 5.末端试水装置的作用、组成、设置位置及功能测试方法 6.泡沫灭火系统的构成、设置要求及维护保养方法 7.气体灭火系纷的构成、设置要求及维护保养方法 8.消防给水设施主要组件的检查及维护保养方法 |
|  | （四） 使用与维护应急广播和消防专用电话 | 1.能使用应急广播播报火警信息，引导人员疏散 2.能测试应急广播系统的录音卡座、CD播放器、扩音机、扬声器等设备音质、音量 3.能测试消防电话主机的音质、音量 4.能排除应急广播系统的常见故障 | 1.操作使用应急广播的要求 2.应急广播系统的功能测试方法及要求 3.消防电话主机的功能测试方法及要求 4.应急广播系统的常见故障及排除方法 |
|  | （五） 使用与维护防火分隔设施 | 1.能在现场启闭防火卷帘至指定位置 2.能测试防火门、防火卷帘的现场手动、远程手动、自动控制和机械操作功能 3.能对防火门、防火卷帘进行维护保养 | 1.现场启闭防火卷帘的操作方法 2.防火门、防火卷帘的控制、操作功能及测试要求 3.防火门、防火卷帘的维护保养方法 |
|  | （六） 使用与维护消防电梯 | 1.能现场触发迫降按钮控制消防电梯回落首层 2.能测试消防电梯的运行功能 3.能对消防电梯应急控制按钮、轿厢内应急报警电话进行清洁维护 | 1.消防电梯的用途、设置场所、工作原理及控制方式 2.消防电梯运行功能的测试方法 3.消防电梯中应急控制按钮、轿厢内应急报警电话的清洁维护方法 |
|  | （七） 使用与维护消防供配电设施 | 1.能检查配电箱的仪表、指示灯显示是否正常，开关和控制按钮是否灵活可靠 2.能检查发电机仪表、指示灯显示是否正常，开关和控制按钮是否灵活可靠 3.能对用电设备的接地电阻进行测量 | 1.消防供配电系统基本知识 2.配电箱和发电机部件的检查方法 3.测量用电设备接地电阻的方法 |

3.3高级建（构）筑物消防员

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、消防安全检查 | （一） 定期防火检查 | 1.能核查灭火器的设置和配置情况 2.能识别常见易燃易爆化学危险物品，并能判定违法使用、储存行为 3.能检查消防（控制室）值班制度的执行情况 4.能检查防火巡查制度的执行情况 5.能对建筑消防设施进行单项检查 | 1.建筑灭火器的配置设计标准 2.易燃易爆化学危险物品的分类，危险特性及管理要求 3.消防（控制室）值班要求 4.防火巡查制度要求 5.建筑消防设施进行单项检查的内容及要求 |
|  | （二） 专项消防检查 | 1.能够依据大型活动方案，检查活动区域的防火间距、用火、用电、疏散通道、安全出口、消防设施是否符合要求 2.能够对施工现场的用火用电情况进行消防安全检查 | 1.大型活动现场的消防安全要求 2.施工现场的用火用电要求 |
| 二、消防控制室监控 | （一） 系统设置与检查 | 1.能进行火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设备的功能试验 2.能使用火灾报警控制器完成火灾报警系统功能检查，自动、手动模式设置，用户密码设置和修改的操作 | 1.火灾自动报警控制器及消防联动控制设备的检测方法 2.火灾报警控制器的操作方法 |
|  | （二） 处置火灾与故障报警 | 1.能使用消防联动控制器完成对自动喷水、泡沫、气体等灭火系统的联动操作 2.能确认和排除消防控制室设备的常见故障 | 1.消防联动控制设备的操作方法 2.消防控制室设备的常见故障及排除方法 |
|  | （一） 操作与维护火灾自动报警系统 | 1.能按规定设置和调整火灾探测器报警参数、位置提示信息 2.能确认报警线路故障，确定维修项目 3.能确认控制线路故障，确定维修项目 4.能对报警控制器、应急照明、疏散指示装置的备用电池进行充、放电试验，并能更换蓄电池 | 1.火灾探测器的类型和主要性能指标 2.报警线路故障的检查与维修措施 3.控制线路故障的检查与维修措施 4.备用电池的检查与更换方法 |

| 三、建筑消防设施操作与维护 | （二） 使用与维护固定灭火系统 | 1.能在水泵房启闭消防水泵进行供水测试 2.能在泡沫泵房启动泡沫灭火系统灭火 3.能在火灾现场手动操作和机械应急操作气体灭火系统 4.能测试消防稳压泵、增压泵、气压水罐的供水功能 5.能检查干式和湿式报警阀组的运行状况，并能检查配水管网内压力是否正常 6.能检查预作用报警阀组、雨淋阀组的动作情况，查看阀门动作的反馈信号 7.能检查泡沫灭火系统的泡沫液贮罐、比例混合器、泡沫产生装置等设施是否完好，配件是否齐全，泡沫液有效期和储量是否符合要求 8.能对低压二氧化碳灭火系统储罐的制冷装置运行进行检查，查看罐内工作状态是否符合设计运行范围 9.能使用气体灭火控制器进行气体灭火模拟喷放试验 | 1.消防水泵的启动操作方式及检测方法 2.泡沫灭火系统的工作原理与启动操作方式 3.气体灭火系统工作原理与启动操作方式 4.消防增压稳压设施的作用、工作原理及主要技术参数 5.干式和湿式报警阀组、预作用报警阀组、雨淋阀组的构造、工作原理和适用范围 6.泡沫灭火系统主要组件的用途、设置要求及检查方法 7.二氧化碳灭火系统构成、工作原理及检查与维护要求 8.气体灭火系统的功能检查与喷放试验要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （三） 使用与维护防烟排烟系统 | 1.能在机房启闭机械加压送风系统加压送风 2.能在机房启闭机械排烟系统机械排烟 3.能对机械加压送风系统主要组件进行清洁和维护，并能测试送风机功能 4.能对机械排烟系统主要组件进行清洁和维护，并能测试排烟风机功能 | 1.机械加压送风系统的构成、工作原理与操作方法 2.机械排烟系统的构成、工作原理与操作方法 3.机械加压送风系统的检测及维护保养方法 4.机械排烟系统的检测及维护保养方法 |
|  | （四） 使用与维护消防供配电设施 | 1.能检查消防设施配电是否符合要求，查看消防主、备电源切换运行状况 2.能对发电机的运行和额定参数进行检测 3.能核对储油箱内的油位显示是否正常，燃油标号是否正确，油量是否满足发电要求 | 1.消防配电设施的检查要点 2.自备发电机组的运行状况及功能检测方法 3.供配电储油设施、燃油使用规定 |

| 四、消防安全管理与培训 | （一） 消防管理 | 1.能编写消防控制室规章制度 2.能建立消防档案 | 1.消防控制室规章制度的种类和内容 2.消防档案的分类、归档方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （二） 消防培训 | 1.能讲授初、中级建构（筑）物消防员必备的基础知识 2.能指导初、中级建（构）筑物消防员进行实际操作 | 1.初、中级建构（筑）物消防员基础知识的授课要求 2.消防技能操作与指导方法 |

3.4建（构）筑物消防技师

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、消防安全检查 | （一） 定期消防检查 | 1.能检查易燃易爆危险化学品及其场所防火防爆措施的落实情况 2.能检查重要物资的防火安全措施的落实情况 | 1.易燃易爆危险化学品和场所的防火防爆措施 2.重要物资的分类及防火措施 |
|  | （二） 专项消防检查 | 1.能对火灾隐患的整改情况进行检查 2.能依据消防设计文件，对建筑消防设施的施工安装工程进行核查 3.能依据消防设计文件，对建筑内部装饰装修工程进行核查 4.能对建筑消防设施进行联动检查 | 1.重大火灾隐患判定标准 2.建筑工程消防技术要求 3.建筑消防设施进行联动检查的内容及要求 |
| 二、消防控制室监控 | （一） 系统设置与检查 | 1.能使用火灾报警控制器、消防联动控制器核查火灾探测器、手动报警按钮、声光报警装置、信号输入模块、控制模块的编码及位置提示信息，核查联动逻辑控制命令 2.能排查火灾报警控制器和联动控制器的回路故障、打印机故障、显示器/操作键故障、直接手动控制单元故障 | 1.消防联动控制系统常用联动模块及联动控制逻辑编程 2.火灾自动报警系统故障的诊断与排除方法 |

|  | （二） 处置火灾与故障报警 | 1.能编制和组织实施消防控制室的应急操控预案 2.能排查消防控制室设备的各类故障 | 1.灭火与应急救援的行动要求及控制室应急操控预案的编制方法 2.消防控制室设备故障的诊断方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、建筑消防设施操作与维护 | （一） 使用与维护防火分隔设施 | 1.能排除防火门、防火卷帘等各类防火设施的常见故障 2.能制订消防分隔设施的维护保养方案 | 1.各类防火分隔设施常见故障的诊断及排除方法 2.防火分隔设施维护保养方案的编制要求 |
|  | （二） 使用与维护固定灭火系统 | 1.能排除固定灭火系统的常见故障 2.能制订固定灭火系统的维护保养方案 3.能对泡沫灭火系统进行冲洗维护，更换过期的泡沫液 | 1.各类固定灭火系统常见故障的诊断及排除方法 2.固定灭火系统的维护保养方案的编制要求 3.泡沫灭火系统冲洗维护及更换过期的泡沫液的基本方法 |
|  | （三） 使用与维护防烟排烟系统 | 1.能排除防烟排烟系统的常见故障 2.能用专用仪器测试防烟排烟系统的性能参数 3.能制订防烟排烟系统的维护保养方案 | 1.防烟系统的常见故障及排除方法 2.防烟系统的检查与维护管理的内容 3.防烟排烟系统的维护保养方案的编制要求 |
|  | （四） 使用与维护消防供配电设施 | 1.能在配电室使用控制装置控制消防供配电设施供电 2.能制订消防供配电设施的维护保养方案 | 1.消防供配电设施的作用及操作方法 2.消防供配电设施的检查与维护保养方案的编制要求 |
| 四、消防安全管理与培训 | （一） 消防管理 | 1.能组织灭火和应急疏散预案的演练 2.能拟定年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作 3.能使用计算机对消防档案进行管理 4.能撰写消防专项技术总结 | 1.灭火和应急疏散预案的内容及演练要求 2.消防安全责任和消防安全管理有关规定及工作计划的编制要求 3.消防档案的建设及管理要求 4.计算机应用基础知识 5.技术总结的编写要求 |

|  | （二） 消防培训 | 1.能承担高级建（构）筑物消防员的教学与培训任务 2.能编写消防技能培训教案 | 1.高级建（构）筑物消防员的教学培训的基本要求 2.消防培训教案的设计和编写方法 |
| --- | --- | --- | --- |

3.5建（构）筑物消防高级技师

3.5建（构）筑物消防高级技师

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、消防安全检查 | （一） 专项检查 | 1.能组织建筑消防设施施工安装工程的竣工验收 2.能组织建筑内部装饰装修防火施工竣工验收 | 1.建筑消防设施施工安装工程验收的有关技术要求和规定 2.建筑内部装饰装修防火设计和施工的有关技术要求和规定 |
|  | （二） 系统检查 | 1.能核查消防系统平面布置 2.能核查自动消防设施系统 | 1.施工图、消防设计文件的识读与使用 2.建筑消防设施的有关技术标准 3.自动消防设施的技术性能参数和设置技术要求 |
| 二、建筑消防设施维护与评估 | （一） 设施维护 | 1.能提出火灾自动报警及联动控制系统、固定灭火系统、防排烟系统、防火分隔设施改造的技术要求 2.能提出各类消防系统设备升级换代的技术建议 | 1.建筑消防设施的技术要求和发展动态 2.消防技术标准 |
|  | （二） 设施评估 | 1.能对建筑物的消防安全状况进行评估 2.能对举办大型活动的消防安全条件进行评估 | 1.建筑火灾风险分析与评估技术基本知识 2.消防安全评价方法 |
| 三、消防安全管理与培训 | （一） 消防管理 | 1.能制订火灾应急处置预案 2.能制订重大火灾隐患整改方案 3.能制订消防安全管理制度和操作规程 4.能撰写消防技术论文 | 1.火灾应急处置预案的编制方法 2.重大火灾隐患的整改要求 3.消防安全管理知识 4.技术论文的特点和写作方法 |
|  | （二） 消防培训 | 1.能编写建（构）筑物消防技师的培训资料 2.能进行消防专题技术讲座 3.能对下级人员实施考核 | 1.建（构）筑物消防技师培训内容 2.技能培训的教学方法 3.理论考试、操作考核的基本要求 |

4.比重表

4.1理论知识

| 项目 | 初级 （％） | 中级 （％） | 高级 （％） | 技师 （％） | 高级技师 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基础知识 | 35 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| 相关 知识 | 消防安全检查 | 20 | 18 | 18 | 20 | 30 |
|  | 消防控制室监控 | 15 | 20 | 20 | 20 | － |
|  | 建筑消防设施操作与评估 | 25 | 32 | 31 | 20 | － |
|  | 建筑消防设施维护与评估 | － | － | － | － | 30 |
|  | 消防安全管理与培训 | － | － | 6 | 10 | 25 |
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.2技能操作

| 项目 | 初级 （％） | 中级 （％） | 高级 （％） | 技师 （％） | 高级技师 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技能 要求 | 消防安全检查 | 25 | 20 | 20 | 25 | 30 |
|  | 消防控制室监控 | 25 | 30 | 25 | 20 | － |
|  | 建筑消防设施操作与评估 | 50 | 50 | 50 | 50 | － |
|  | 建筑消防设施维护与评估 | － | － | － | － | 40 |
|  | 消防安全管理与培训 |  |  | 5 | 15 | 30 |
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |