二丙酮醇技术说明书

产品名称：二丙酮醇

英文名称：Diacetone alcohol（DAA）

其他名称：4-羟基-4-甲基-2-戊酮

分子结构式：

物性参数：

| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS No. | 123-42-2 | 分子量 | 116 |
| 沸点，℃ | 168.1 | 密度，g/cm3 | 0.9342 |
| 闪点，℃ | 58 | 粘度（20℃），mPa·s | 2.9 |
| 熔点，℃ | -44 | 表面张力（20℃），N/m | 31×10-3 |
| 介电常数（25℃） | 18.2 | 蒸气压（25℃），kPa | 0.2266 |

产品性质：

二丙酮醇（DAA）是一种无色透明液体。它具有羟基和羰基两个官能团，故对极性物质的溶解能力比丙酮大。能溶解油脂、蜡、天然树脂、硝化纤维素、醋酸纤维素、乙基纤维素、聚甲基丙烯酸甲脂、聚苯乙烯、聚醋酸乙烯酯和染料等，但不能溶解橡胶。

它能与水、醇、醚、酮、酯、芳香烃、卤代烃等多种溶剂混溶，但不与高级脂肪烃混溶。

产品用途：

（1）用作塑胶漆、纤维素酯漆、印刷油墨、合成树脂涂料等的溶剂。

（2）还可以用于杀虫剂、杀菌剂、木材防腐剂、着色剂等的溶剂。

（3）还可以用于人造丝、人造革的制造。

产品指标：

| 项目 | 指标 | 典型数据 |
| --- | --- | --- |
| 外观Pt-Co | ≤10 | 10 |
| 密度（20℃），g/cm3 | 0.937～0.945 | 0.942 |
| 产品纯度，wt% | ≥99 | 99.7 |
| 酸度（以乙酸计），wt% | ≤0.01 | 0.008 |
| 水分，wt% | ≤0.1 | 0.08 |