化学品安全技术说明书

产品名称：2-甲基-2,4-戊二醇

第一部分、化学品及企业标识

化学品中文名称：2-甲基-2,4-戊二醇	英文名称：Hexylene glycol

企业名称：湖南科凯瑞材料科技有限公司

企业地址：湖南省岳阳市长炼文桥工业园

联系电话：0730-3061912传真号码：0730-3061912

电子邮箱：guoly@hnkkr.com 企业应急电话：0532-83889090

第二部分、危险性概述

健康危险性：

吞咽可能有害。 皮肤接触可能有害。

环境危害。

对水生生物有害。

物理和化学危害性/火灾和爆炸的危险

防范说明：

预防措施：

远离热源、火花、明火、热表面。禁止使用易产生火花的工具。

采取防止静电措施，容器和接收设备接地

眼镜防护：戴化学安全防护眼镜。

手部防护：戴橡胶耐油手套。

皮肤及身体防护：连身式防静电工作衣、工作鞋、工作区要有沐浴、冲眼设备。保持容器密闭。

操作后彻底清洗身体接触部位。作业场所不得进食、饮水、吸烟。避免释放到环境中。

第三部分、成分/组成信息

√□纯品	□混合物

化学品名称：2-甲基2,4-戊二醇

有害物成分	浓度（质量百分数%）	CAS No

2-甲基-2,4-戊二醇	≥99.5	107-41-5

第四部分、急救措施

急救措施：

吸	入：如果吸入，请将患者移到新鲜空气处.如呼吸停止，进行人工呼吸请教医生。

皮肤接触：用肥皂和大量的水冲洗。 请教医生。

眼睛接触：用水冲洗眼睛作为预防措施。请教医生。

食	入：禁止催吐。切勿给失去知觉者通过口喂任何东西。用水漱口。请教医生。

第五部分、消防措施

灭火剂：用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。

避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散

灭火注意事项及措施：

消防人员须佩戴携气式呼吸器，穿全身消防服，在上风向灭火。

尽可能将容器从火场移至空旷处。

处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声音，必须马上撤离。

隔离事故现场，禁止无关人员进入。收容和处理消防水，防止污染环境

第六部分、泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：

根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。

消除所有点火源。

建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿一般消防服。作业时使用的所有设备应接地。

禁止接触或跨越泄漏物，尽可能切断泄漏源。

环境保护措施：

收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：

小量泄漏：用砂土、或其它不燃性吸附剂混合吸收，倒至空旷地方掩埋。被污染区地面进行通风，蒸发残余液体并排除蒸气。然后收集运至废物处理所处理。也可用大量水或洗涤剂冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发；喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分、操作处置与储存

操作处置注意事项：

密闭操作，提供充分的局部排风。

操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。

建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。

搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：

储存于阴凉、通风的库房。

远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。

包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。

禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分、接触控制和个体防护

工程控制： 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护： 空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防护工作服。

手防护： 戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，

须有人监护。

第九部分、理化特性

外观与性状：无色液体,无气味。	               折射率：1.4276

熔点(℃): -40                                溶解度参数: 10

沸点(℃): 197                                粘度（厘，25℃）：3.8

闪点(℃): 97	                           蒸发速度（BuAc=100）：8

饱和蒸气压(kPa):7	                           相对密度(水=1): 0.925                                                      相对蒸气密度(空气=1):4.1                                                        表面张力（达因/cm，25℃）：28.5

溶解性：易溶于脂肪族和芳香族碳氢化合物，以及如水、醇和脂肪酸等极性物质中。是一种用途很广的二元醇，无色无味无毒，与水完全混溶，溶解性特强的高级有机溶剂。

第十部分、稳定性和反应性

稳定性：稳定

危险反应：无资料。

避免接触的条件：静电放电、热、潮湿等。

禁配物：强氧化物，强酸，强还原剂。

危险的分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

第十一部分、毒理学资料

急性毒性：      经口: LD50-家兔-3200mg/kg

皮肤刺激或腐蚀：实验对象-家兔

结果：刺激皮肤，-4h。

眼睛刺激或腐蚀：实验对象-家兔

结果：造成严重眼睛刺激。

呼吸或皮肤过敏：最大反应试验-豚鼠

结果：阴性

生殖细胞突变性：

测试类型：体外染色体畸变试验。

测试系统：中国仓鼠卵巢细胞。

新陈代谢活化：有或没有代谢活化作用方法：OECD测试导则476。

结果：阴性。

致畸性：无资料

致癌性：无资料

生殖毒性：无资料

特异性靶器官系统毒性—— 一次性触：无资料。

特异性靶器官系统毒性—— 反复接触：无资料。

吸入危害：无资料

第十二部分、生态学资料

生态毒性：无资料

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料土壤中的迁移性：无资料

第十三部分、废弃处理

废弃化学品：

尽可能回收利用，如果不能回收利用，送环卫部门指定的填埋场或处理场所。

不洁包装物：

把倒空的容器归还厂商或根据当地法规处理。

废弃注意事项：

处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分、运输信息

联合国危险货物编号（UN  号）：

联合国运输名称：2-甲基-2,4-戊二醇

联合国危险性分类：非危险货物

包装类别：非危险货物

非危险货物包装方法：

小开口铁桶或IBC吨桶贮存,对金属无腐蚀作用，可用铁，软钢或铝制容器贮存。

海洋污染物（是／否）：否

运输注意事项：

运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。

装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置。

使用槽(罐)车运输时应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。

禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。

夏季最好早晚运输。

运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。

中途停留时应远离火种、热源、高温区。

公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

铁路运输时要禁止溜放。

严禁用木船、水泥船散装运输。

运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。

- 法规信息

法规信息：列法律、法规、规章和标准，对该化学品的管理作相应的规定:组分 2-甲基-2,4-戊二醇 CAS: 107-41-5

中华人民共和国职业病防止法：职业病危害因素分类目录(2015): 未列入

危险化学品安全管理条例：危险品化学品目录（2015）: 未列入

易制爆危险化学品名录（2017）: 未列入

重点监管的危险化学品名录：首批和第二批重点监管的危险化学品名录: 未列入

危险化学品环境管理登记法（试行）：重点环境管理危险化学品目录: 未列入

麻醉药品和精神药品管理条例：麻醉药品品种目录: 未列入

精神药品品种目录: 未列入

新化学物质环境管理办法：中国现有化学物质名录(2013): 列入

第十六部分、其他信息

参考文献 ：《化学危险品实用手册》

《散装液体化学品水运与港口仓储管理》

《汽车运输危险货物品名表》

《常用化学危险物品安全手册》

《国际海运危险货物规则》

《危险货物品名表GB12268-90》

免责声明: 本公司在 MSDS 中全面真实地提供了相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性，本 MSDS 只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该 MSDS 的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对 MSDS 适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本 MSDS 所导致的伤害， 本公司将不负任何责任。

填表时间：2022年4月25日

填表部门：市场管理部

填表人：郭凌宇

数据审核单位：刘艳